漳浦县生活垃圾发电厂灰渣处理系统工程项目竣工阶段性环境保护现场验收意见

2018年6月10日，漳州圣元环保电力有限公司根据漳浦县生活垃圾发电厂灰渣处理系统工程项目竣工阶段性环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定、本项目的环境影响后评价报告等要求对本项目进行验收， 参加会议的有漳浦县城乡建设建设规划局、漳浦县绥安工业区管委会、漳浦县绥安工业区开发总公司、漳浦县旧镇工业园、漳浦县旧镇人民政府、厦门市华测检测技术有限公司（监测单位和报告编制单位）、应邀专家3人（名单附后），共11人。

与会代表听取了建设单位和厦门市华测检测技术有限公司关于建设项目概况、环保设施建设、运行和管理情况以及竣工环保验收报告主要内容的汇报，审阅核实了有关验收申报材料，现场检查了生产及环保设施的运行情况，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

漳浦县生活垃圾焚烧发电厂灰渣处理系统工程项目是建设单位漳浦县城乡规划建设局为生活垃圾焚烧发电厂产生的炉渣及固化飞灰配套建设的一套处置措施。 灰渣处理系统工程包含有炉渣处理系统工程和固化飞灰填埋场工程两部分建设内容，炉渣处理系统工程由广东绿富域资源再生科技有限公司投资运营，固化飞灰填埋工程由漳州市圣元环保电力有限公司投资建设运营。由于炉渣及飞灰处理工程分别由两个不同的建设单位投资运营，故本项目的环保验收分为两个不同阶段验收。

固化飞灰填埋场工程位于漳浦县生活垃圾焚烧发电厂红线外东北角，工程用地面积18.1677亩，建筑面积750m2（不包含填埋区土建部分），设计日填埋飞灰15t/d，填埋场有效库容为 3.6 万 m3，使用年限 10 年

（二）建设过程及环保审批情况

该项目于 2017 年 1 月 16 日取得漳州市环境保护局的批复（漳环审[2017]2 号。由于该项目在实际建设中因飞灰填埋工程中的淋溶液处理工艺变更、填埋区临时作业面覆盖方式变更、污水最终排放去向的变更与原环评文件发生不符，经征求环保部门意见，该项目于2017年12月就项目变动情况补充做了后评价，并报漳州市环保局备案。填埋区工程于2016年3月开始施工投建， 2017年5月开始填埋，截至验收阶段，填埋区已填埋固化飞灰约1.65万m3,填埋场有效库容为 3.6 万 m3，填埋负荷45.8%。该项目属实施排污许可重点管理的行业，实施时限为2019年，在本项目验收之前还未申领排污许可证。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

飞灰填埋场实际总投资为1300万元，其中环保投资为300万元，占总投资的23.1%。

（四）验收范围

本次验收范围仅为灰渣处理系统工程项目的阶段性（固化飞灰填埋工程）的环保验收。炉渣处理系统因由另外一个建设单位投资运营，飞灰固化处理和不合格飞灰的处置方式内容包含在生活垃圾发电厂已验收的一期工程范围内，故报告书中的炉渣处理系统工程、飞灰固化处理、不合格固化飞灰的处置方式均不在本次验收范围内。

# 二、工程变动情况

飞灰填埋工程项目在取得环评批复后的实际建设和运营中，固化飞灰填埋场淋溶液处理工艺由原环评的“陶瓷膜+纳滤系统”工艺变更为现状的“软化处理+超滤+电渗析+纳滤+反渗透”工艺、淋溶液排放去向由原环评的由槽车运 往漳浦县污水处理厂变更为现状由市政管网排入旧镇污水处理厂、填埋区临时作业面 由原环评覆盖粘土变更为覆盖 HDPE 防渗膜。但这些变动均未发生导致环境影响显着变化（特别是不利环境影响加剧），根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）有关规定，不属于重大变更。但经征求原审批环境影响报告书的环境保护主管部门意见，漳州圣元环保电力有限公司于2017年12月委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制了灰渣处理系统工程项目环境影响后评价，并上报原审批部门漳州市环境保护局备案，所变动内容纳入本次环保验收管理。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目废水主要来源于飞灰填埋区受直接降水、地表径流、地下水下渗淋溶飞灰固块产生的淋溶液。环境影响后评价报告已根据填埋区临时作业面 由原环评覆盖粘土变更为覆盖 HDPE 防渗膜，从源头较大程度减少了淋溶液的产生量，并根据当地常年降雨量的测算，淋溶液产生量约为1006t/a，废水主要污染物为色度、COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷、总汞、总镉、总砷、总铬、六价铬、总铅，淋溶液废水的产生量只有在雨季时间歇性性少量产生和处理后排放。另外还有5名员工产生的少量生活污水，产生量为168t/a,主要污染因子为废水常规五项。

1、淋溶液收集系统：淋溶液的收集主要依靠库底导排层（6mm厚排水网）与库底的主盲沟收集，再经由主盲沟中的DN400HDPE穿孔管倒排至淋溶液收集调节池，调节池有效容积为1500m3。

2、淋溶液处理设施：淋溶液处理站于 2017年7月建成，采用由厦门市科宁沃特水处理科股份有限公司设计的处理能力为20m3/d的“软化处理+超滤+电渗析+纳滤+反渗透”处理工艺，经处理后达标废水与发电厂渗滤液处理后废水共同经一个排放口排入市政管网后最终排入漳浦县旧镇污水处理厂。由于该淋溶液的产生量是跟雨季和降雨量有直接的关系，没下雨的干旱季节不会产生淋溶液，淋溶液处理站就未开机，故在雨季时大约每两天处理1次，每次处理量约10t/次。

3、 生活污水：依托发电厂生活污水化粪池预处理系统和排放口排入市政管网后最终排入漳浦县旧镇污水处理厂。

## （二）废气

废气污染源主要为填埋过程产生的无组织排放颗粒物。项目填埋作业区填埋的是经过发电厂稳定化处理的飞灰固化物，经过稳定固化后袋装封闭运往填埋场，且一般是每个月填埋一次，每次连续填埋3天作业，每次填埋量为350~400吨，作业面不大。无组织排放颗粒物源强较小。经在场区定期进行洒水抑尘，并根据原环评和后评价报告要求在填埋区周边实行必要的绿化，减少扬尘对周边大气环境影响。

## （三）噪声

填埋场噪声主要来源于水泵、填埋作业时填埋机械工作噪声、车辆运输噪声等设备运行噪声。运输填埋约每个月一次3~4天时间填埋作业，频次小，填埋区与最近的声敏感目标直线距离为1262m。飞灰由固化库运至填埋场运输路途短，且运输路线两侧无民居，经采用低噪声机械设备，定期检查维修设备，使其处于良好运行状态，防止机械噪声升高对运输车辆加强管理，禁止鸣笛、加强填埋场四周坡边绿化来降低填埋作业过程

## （四）固体废物

项目产生的固体废物主要有来自淋溶液处理站产生的污泥年产生量为3.0t/a和少量员工生活垃圾1.3t/a。淋溶液处理产生的污泥经检验不属于危废，送到发电厂与生活垃圾一起焚烧处置，职工生活垃圾依托发电厂焚烧处置。

## （五）其他环境保护设施

## 1、环境风险防范设施

①填埋场地下防渗层破坏防范：填埋场建设时严格按照相关技术规范施工，选用一定厚度的优质材料作为防渗材料，所有防渗工程材料均有检测报告，场底衬层采用双层防渗系统，边坡采用单层防渗系统。已建立地下水监测系统设有污染扩散井和监视井，每月监测一次地下水水质。

②截污坝溃坝风险防范：坝址在设计时选择地址基础条件好的地方，具有抗地震、抗山洪、抗飞灰快挤压的强度。分割坝严格按照设计图纸要求施工，对施工质量严格把关，具有一定抗地震、抗山洪、抗垃圾挤压的强度。运营期间，加强日常管理，填埋场周围设置监视器，并有专人负责巡视。

③强降雨事故风险防范：填埋场四周现设有环场截洪和排水沟，设有应急事故池 1500m3。填埋场作业面设铺设 HDPE 防渗膜，可严防大部分雨水下渗进入填埋区形成淋溶液，配备一台抽水泵，及时清除防雨膜上的积水。

④淋溶水处理设施故障：切断污染源，立即停止抽取和处理淋溶液并将排放口关闭。将未处理的淋溶液排入应急池。

## 2.在线监测装置

本项目的后评价报告虽要求： “应单独设立在淋溶液出水处设置独立的淋溶液在线监测系统，与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行。”因本项目实际运行中淋溶液的产生量和排放量为雨季时间歇性排放，其产生量较小，故未设置单独的在线监测系统，采用依托发电厂废水监控实验室对有处理和排放达标淋溶液废水阶段每天两次对淋溶液处理设施出水进行自行监测是否超标，并做好自行监测记录。

## 3.其他设施

①固化飞灰入场填埋控制措施：飞灰在固化车间固化后放置于养护车间养护，在2017年养护期间定期委托福建省科瑞环境监测有限公司取样检测。2017 年 8 月前每月取样检测固化飞灰 1 次，2017年8月起每月取样检测固化飞灰 3次，每次检测随机采集1个样品，检测因子为含水率、腐蚀性测定值（pH 值）和危害成分、按照 HJ/T300 制备的浸出液中汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒的质量浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的相关要求的前提下方可入场填埋。从2018年起委托厦门市华测检测技术有限公司定期对固化飞灰按相关要求进行检测，同时每半年一次对固化飞灰检测二噁英。

②地下水污染防治措施：

人工防渗与淋溶液收集措施： 根据场地天然基础层的防渗能力，项目场地基础防渗采取双人工衬层作为防渗层。

淋溶液导排措施：填埋场设淋溶液集排水系统，包括初级集排水系统、次级集排水系统和排出水系统。

地下水集、排水系统：地下水排水层设于基础层和天然材料衬层中间，由砂石过滤材料包裹穿孔管构成的暗沟组成。

泄洪沟：为防止雨季时洪水涌入填埋库区，已在本填埋场界外修筑泄洪沟，又称截洪沟。

淋溶液收集池： 淋溶液收集池总容积为1500m3,已采用抗渗钢筋混凝土体结构，混凝土强度不小于C30，池内壁采取防渗防腐处理。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1、废水治理设施

从验收监测报告的监测数据看，淋溶液处理设施对各污染物的去除效率在38.4%~98.7%之间，但因建设单位提供的厦门市科宁沃特水处理科股份有限公司设计的淋溶液废水处理设计方案中没有提及该设施对各污染物去除效率的预期目标，环评报告和环评批复也未对处理效率提出要求，故未能评价淋溶液废水处理设施的处理效率是否达到达到处理设施设计预期的处理效果。

# 2、厂界噪声治理设施

根据监测结果说明，建设单位采取的一系列消声降噪措施后，其降噪效果明显。填埋场边界噪声能达标排放。

# 3、固体废物治理设施

淋溶液处理设施产生的污泥经监测不属危废，送往发电厂焚烧措施可行。

# （二）污染物排放情况

1、废水：淋溶液废水经填埋场淋溶液污水处理站处理后的各污染物的排放浓度均能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2污染物排放限值要求。生活污水排放口中的各污染物排放浓度也能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

2、废气：填埋场边界无组织排放监控点颗粒物最大监测浓度值符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准限值要求。

3.厂界噪声：填埋场边界各点位噪声昼间值均能满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类昼间标准限值要求。

4、固体废物：淋溶液处理设施产生的污泥经监测不属危废，送往发电厂焚烧措施可行。

5、污染物排放总量

在本次阶段性验收监测期间（当天的飞灰填埋量达环评设计填埋量的80.2%），废水主要污染物CODcr、NH3-N、废水特征污染物总汞、总铅的排放总量均控制在环评批复允许的排放量范围内。

# 五、工程建设对环境的影响

1、填埋场地下水井监测结果：地下水除了1#、2#、4#监测井水质中的各监测因子中的大肠菌群指标外，其它指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中表1III类标准限值。出地下水排水井外，另外3个监测井水质与环评阶段对应点位的水环境质量监测结果相比，地下水质虽有发生微小变化，基本可判定未对周边地下水环境产生新的影响。

2、环境敏感点地下水井监测结果：填埋场区域附近环境敏感点地下水除了营脚村水井的pH值、楼仔村水井和营脚村水井水质中的了大肠菌群和细菌总数超标外，其他指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类水质要求。因填埋场所有地下水的监测井出水中的pH值均未超标，营脚村水井的pH值超标问题，可说明填埋场地下水未对该点位的产生直接影响。至于楼仔村水井和营脚村水井水质中的了大肠菌群和细菌总数超标原因，结合场地周边地下水历史监测数据以及现场状况，由于地下水井周边尚有部分农业种养，可能是受施肥及生活污水排放等影响所致，导致上述两个地下水点位的本底值大肠菌群和细菌总数本就超标。

3、项目区域附近地表水监测结果：地表水铁铺水库和池塘水质除了高锰酸盐指数外，其他指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 Ⅲ类水质要求，与环评阶段同点位监测的地表水水质监测结果相比变化不大。

4、填埋场区内点位和高林村及营脚村外的3个土壤监测点中的铜、铬、铅、砷、镍、锌、汞、镉等8项指标均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。与环评阶段的土壤质量监测结果相比，虽略有波动，可视为没变化，工程建设未对周边的土壤产生新的影响。

# 六、验收结论

漳州圣元环保电力有限公司的“固化飞灰填埋场工程”投入运营后，能按本项目环境影响报告书中的评价意见和环评批复要求，认真执行环保“三同时”制度，建设相应污染治理措施，实现了污染物达标排放、符合总量控制，该项目已基本符合建设项目环保设施竣工验收条件，在建设单位落实完成验收评审会提出的整改要求的前提下，同意该项目通过竣工环保验收。

# 七、后续要求

1、建设单位方面：

①应加强对淋溶液处理设施的维护和管理，使其始终处于正常运行状态，确保各种污染物能稳定达标排放。

②针对该项目后评级报告提出了的整改要求，未在填埋场区域设置地下水背景监测井、未定期对填埋场防渗层进行防渗性能检测、淋溶液处理后废水设置独立的在线监测系统等尚未整改到位的事项，应抓紧落实整改，并提出整改完成计划时间。

③按照环评和后评价报告要求，正常运行的每个月对地下水的监测因子应都能满足《生活垃圾填埋场污染控 制标准》（GB16889-2008）中的第10.2.3条规定。

④加强对填埋场区的运营管理，在日常生产过程中定期对 HDPE 防渗膜焊缝接口进行巡查、检测，及时修补破损处。雨季时要及时抽走防渗膜上积水，最大限度减少淋溶液产生和对地下水的污染。

2、竣工验收报告应补充完善的主要内容：

①进一步完善验收项目概况中本次验收内容描述，表3-2应增加后评价报告要求内容与实际情况对比建设情况。

②根据项目运行中的实际情况，进一步完善和说明表4-9中“后评价报告提出的整改措施落实情况一览表”中未落实整改内容。

③应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中6.3.4条验收监测频次确定原则，补充完善地下水的监测频次和土壤的监测点位监测，。

④对照国家环保部令第45号《固定污染源排污许可分类管理目录》（2017年版）的规定，补充分析该项目是否属于纳入排污许可管理行业，并提出申领排污许可证期限要求。

验收组：漳州圣元环保电力有限公司

2018年6月10日